## Slide 1: Dorfkorporation Schwarzenbach Bürgerversammlung 2026 24. März 2026 / 19:30 Uhr
Referat Emanuel Hofer, IBG
Erklärungen zum Mantelerlass

## Slide 2: Informationen Mantelerlass
Emanuel Hofer
IBG Oberbüren
Technischer Betriebsleiter Elektro

## Slide 3: Agenda
Tarifstruktur Strompreise
Tarifstruktur Netznutzung
Ladeinfrastrukturen
vZEV - virtueller Zusammenschluss zum EigenVerbrauch
LEG - Lokale EnergieGemeinschaft
Rückliefertarife und deren Mindestansätze
Reglement und Gebührentarif
Varia

## Slide 4: 1) Tarifstruktur Strompreise
Eidg. Volksabstimmung 9. Juni 2024

## Slide 5: 1) Tarifstruktur Strompreise bis 2025
Netznutzung
Energiebezug
öffentliche Abgaben
Systemgebühr
Elektrizitätswerk / StromVG
Markt / PV-Rückvergütungen
Netzzuschlag Bund / Swissgrid / Stromreserven
Arbeitspreis [kWh] (Hochtarif / Niedertarif)

## Slide 6: 1) Tarifstruktur Strompreise ab 2026
Netznutzung
Energie
öffentliche Abgaben
Systemgebühr
Leistungskomponente [kW] (15min/Monat)
Elektrizitätswerk / StromVG
Markt / PV-Rückvergütungen
Netzzuschlag Bund / Swissgrid / Stromreserven
Arbeitspreis [kWh] (Hochtarif / Niedertarif)
Messkosten
Ausweisung auf Kundenrechnung

## Slide 7: 2) Tarifstruktur Netznutzung
Deckt die Kosten für den Betrieb, Instandhaltung und Erneuerung der elektrischen Anlagen
Durch den Zubau von PV- Eigenverbrauchsanlagen sinkt der Netzabsatz
In Folge des sinkenden Absatzes erhöht sich der Ansatz, da die jährlichen Betriebskosten in etwa gleich bleiben
Verbraucher mit hohen Leistungsspitzen binden Leistungsreserven und führen so zu Netzausbauten

## Slide 8: 2) Tarifstruktur Netznutzung Enstehung der Kostenrechnung
Grundlagen Elcom- Richtlinien
Ausarbeitung von 2-3 Varianten
Variante 1; Status Quo Verteilung der Kosten auf alle (solidarisch)
Variante 2; Einführung Leistungskomponente Senkung der Kosten um rund 2 Rp/kWh => Verursachergerechtere Abrechnung. Kunden mit einem homogenen Bezug profitieren, Kunden mit hohen Bezugsspitzen zahlen mehr. Die Bezugsspitzen sind gemittelte 15 Minuten Durchschnittswerte.

## Slide 9: 2) Tarifstruktur Netznutzung Musterrechnung Jan/Feb. 2026 mit Leistung / Messtarif

## Slide 10: 2) Tarifstruktur Netznutzung Erklärung Leistung
Arbeit (kWh) => 2 Harasse Mineralwasser ins 3. OG tragen
Leistung (kW) => 1- oder 2-mal laufen Bei einem Mal laufen benötigt man die doppelte Leistung
Die Leistung für alle angeschlossenen Verbraucher muss durch die DKS jederzeit bereitgestellt werden, damit es nicht zu Netzausfällen durch Überlast kommt => Leistungsreserve
Zum Beispiel Treppenhaus: Wenn alle Bewohner gleichzeitig ihr Wasser in die Wohnung tragen wird das Treppenhaus zu eng.

## Slide 11: 3) Ladeinfrastrukturen
Tarifansatz für Leistungskomponente: CHF 3 / kW (höher als im Haushalt: CHF 1.50 / kW)
Ursache: Lastgang => Hohe Leistungsspitzen und unregelmässiger Bezug / Gleichzeitiges Laden
Bereitstellen hoher Leistungsreserven bei reinen Ladeinfrastrukturen => speziell Tankstellen mit grosser Leistung
100% erneuerbare Energie
Entlastung Grundversorgung => Verursacherprinzip

## Slide 12
3) Ladeinfrastrukturen

## Slide 13
ZEV: Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (bisher)
vZEV: virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ab 01.01.2025)
LEG: Lokale Energiegemeinschaft (ab 01.01.2026)
4) vZEV - Voraussetzungen

## Slide 14: 4) vZEV - Voraussetzungen
Ab gleicher Sammelschiene oder Muffe
Ein Verantwortlicher der die Abrechnungen für die Teilnehmer erstellt
Teilnehmer haften solidarisch
Produktionsleistung muss zeitgleich verbraucht werden
Die DKS hat einen Ansprechpartner und versendet eine Rechnung => virtueller Messpunkt
Die DKS bietet keine Abrechnungsdienstleistungen an

## Slide 15: 5) LEG - Voraussetzungen
Gleiche Netzebene (Niederspannung oder Mittelspannung)
Die DKS hat eine Liste mit allen möglichen Partnern auf der Homepage
Produktionsleistung muss zeitgleich verbraucht werden
Die DKS rechnet für alle Kunden die Netznutzung wie auch die von der DKS bezogene Restenergie ab
Die vom Produzenten eingespeiste Energie wird der Produzent mit den Kunden selber oder über einen Drittdienstleister abrechnen
Produzent muss mindestens 5% der Anschlussleistung erzeugen können
Reduktion Netznutzung je nach LEG: 20% oder 40% auf LEG-Strom

## Slide 16: 5) LEG - Voraussetzungen
Gleichfarbige Gebäude = gleiche Trafostation; Reduktion Netznutzung 40 %
Unterschiedliche Farben = andere Trafostation; Reduktion Netznutzung 20 %

## Slide 17: 5) LEG - Voraussetzungen

## Slide 18: 6) Rückliefertarif ab 2026
Vergütung A) Mindestvergütung oder B) Referenzmarktpreis
Anlagenleistung entspricht Generatoren Leistung => Installierte Modul-Leistung

## Slide 19: 6) Rückliefertarif ab 2026
Berechnungsformel für Mindestvergütung
180:Anlageleistung = Mindestvergütung in Rp/kWh
(180:60kW = 3Rp/kWh)
Vergütung A): Mindestvergütung

## Slide 20: 6) Rückliefertarif ab 2026
Quelle: https://www.bfe.admin.ch
Auszahlung PV Guthaben kann erst nach Kommunikation des BFE- Referenzmarktpreises erfolgen => Quartalsweise
Vergütung B): Referenzmarktpreis

## Slide 21: 7) Reglement und Gebührentarif
Reglement Elektrizität aus dem Jahr 2006 wurde per 1.1.2026 erneuert:
b) Gebührentarif
a) Reglement

## Slide 22
ads
8) Varia
Fragen?
Die Präsentation wird im Anschluss auf die Homepage der DKS gestellt.